## Slide 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Giảng viên: Phạm Văn Cường
Điện thoại/E-mail: cuongpham.ptit@gmail.com
WWW: https://sites.google.com/view/cuongpham/home
CHƯƠNG 6 – PHỐI GHÉP VÀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

## Slide 2: NỘI DUNG
Các tín hiệu của CPU
Phối ghép CPU với bộ nhớ
Lập trình điều khiển
  Lập trình điều khiển bàn phím
  Lập trình điều khiển đèn LED

## Slide 3: 6.1. Các tín hiệu của 8088
VXL 8088 có có 40 chân tín hiệu, gồm các nhóm:
  Nhóm tín hiệu địa chỉ:
    AD0-AD7: 8 chân dồn kênh cho phần thấp bus A và bus D ;
    A8-A15: 8 chân tín hiệu phân cao bus A
    A16/S3-A19/S6: 4 chân dồn kênh cho phần cao bus A và bus C;
  Nhóm tín hiệu dữ liệu
    AD0-AD7: 8 chân dồn kênh cho phần thấp bus A và bus D;
    Khi chân chốt ALE=0 tín hiệu dữ liệu, ALE=1 tín hiệu địa chỉ.

## Slide 4: 6.1. Các tín hiệu của 8088
  Nhóm tín hiệu điều khiển hệ thống:
    IO/: tín hiệu CPU chọn làm việc với thiết bị vào ra hay bộ nhớ. IO/=1  CPU chọn làm việc với thiết bị vào ra; IO/=0  CPU chọn làm việc với bộ nhớ. Địa chỉ tương ứng của bộ phận được lựa chọn xuất hiện trên bus địa chỉ.
    DT/: Tín hiệu xác định chiều vận chuyển dữ liệu trên bus dữ liệu. DT/=1  dữ liệu đi ra từ CPU; DT/=0  dữ liệu đi đến CPU.
    : Xung cho phép đọc (đảo). Khi = 0 bus dữ liệu sẵn sàng nhận dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi.
    : Tín hiệu cho phép ghi. Khi = 0, dữ liệu đã ổn định trên bus dữ liệu và được ghi vào bộ nhớ hoặc thiết bị vào ra khi = 1.
    : Tín hiệu báo cho mạch ngoài biết dữ liệu đã ổn định trên bus dữ liệu.

## Slide 5: 5.1. Các tín hiệu của 8088
  Nhóm tín hiệu điều khiển hệ thống:
    : Tín hiệu trạng thái được sử dụng kết hợp với IO/ và DT/ để giải mã các chu kỳ hoạt động của bus.
    READY: Tín hiệu báo cho CPU biết tình trạng sẵn sàng của thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ. Khi READY = 1, CPU có thể thực hiện đọc ghi ngay mà không cần chèn thêm các chu kỳ đợi; Khi thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ chưa sẵn sàng, chúng gửi READY=0 báo cho CPU kéo dài lệnh đọc ghi bằng cách thêm các chu kỳ đợi.
  Nhóm tín hiệu điều khiển bus:
    HOLD: Tín hiệu yêu cầu treo CPU để mạch ngoài thực hiện trao đổi dữ liệu với bộ nhớ theo phương pháp truy nhập trực tiếp bộ nhớ. Khi HOLD=1, CPU sẽ tự treo bằng cách tách ra khỏi bus A, D và một phần bus C để mạch DMAC điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu trực tiếp giữ bộ nhớ và thiết bị vào ra.

## Slide 6: 6.1. Các tín hiệu của 8088
  Nhóm tín hiệu điều khiển bus:
    HLDA: Tín hiệu báo cho mạch ngoài biết yêu cầu treo CPU đã được chấp nhận. CPU treo bằng cách tách ra khỏi bus A, D và một số tín hiệu của bus C.
    INTA: Tín hiệu báo cho mạch ngoài biết yêu cầu ngắt INTR được chấp nhận. CPU đưa ra INTA=0 để báo cho mạch ngoài biết nó đang chờ mạch ngoài đưa số hiệu ngắt lên bus dữ liệu.
    ALE: Xung chốt địa chỉ  xác định tín hiệu trên các chân dồn kênh AD là tín hiệu địa chỉ hay dữ liệu. Khi ALE=1 thì tín hiệu trên các chân dồn kênh AD là tín hiệu địa chỉ.

## Slide 7: 6.1. Các tín hiệu của 8088
  Nhóm tín hiệu điều khiển CPU:
    NMI: Tín hiệu yêu cầu ngắt không che được – không bị hạn chế bởi cờ ngắt IF. Khi nhận được yêu cầu ngắt NMI, CPU hoàn tất lệnh đang thực hiện và chuyển sang chu kỳ phục vụ ngắt.
    INTR: Tín hiệu yêu cầu ngắt che được – bị hạn chế bởi cờ ngắt IF. Yêu cầu ngắt INTR sẽ bị từ chối khi cờ ngắt IF=0. Khi nhận được yêu cầu ngắt INTR và cờ ngắt IF=1, CPU hoàn tất lệnh đang thực hiện và chuyển sang chu kỳ phục vụ ngắt và gửi ra tín hiệu chấp nhận ngắt INTA=0.
    RESET: tín hiệu khởi động lại 8086/8088. khi RESET = 1 kéo dài ít nhất trong thời gian 4 chu kỳ đồng hồ thì 8086/8088 bị buộc phải khởi động lại: nó xoá các thanh ghi DS, ES, SS, IP và FR về 0 và bắt đầu thực hiện chương trình tại địa chỉ CS:IP=FFFF:0000H.

## Slide 8: 6.1. Các tín hiệu của 8088
  Nhóm tín hiệu điều khiển CPU:
    MN/: chân tín hiệu xác định chế độ làm việc của CPU ở chế độ MIN hay MAX. Trong chế độ MIN (MN/ nối vào nguồn 5V), CPU tự sinh các tín hiệu điều khiển bus; còn trong chế độ MAX (MN/ nối đất), CPU chuyển các tín hiệu trạng thái cho mạch ngoài tạo các tín hiệu điều khiển bus.
    : Tín hiệu được kiểm tra bởi lệnh WAIT. Khi CPU thực hiện lệnh WAIT trong khi = 1, nó sẽ đợi đến khi = 0 mới thực hiện lệnh tiếp theo.

## Slide 9: 6.1. Các tín hiệu của 8088
  Nhóm tín hiệu đồng hồ và nguồn:
    CLK: Xung nhịp đồng hồ cung cấp nhịp làm việc cho CPU.
    Vcc: chân cung cấp nguồn nuôi 5V.
    GND: Chân nối đất.
    GND: Chân nối đất.
  Nhóm các tín hiệu trạng thái:
    S3, S4: phối hợp cho biết trạng thái truy nhập các thanh ghi đoạn
      00: CPU truy nhập đoạn dữ liệu phụ ES
      01: CPU truy nhập đoạn ngăn xếp SS
      10: CPU truy nhập đoạn mã hoặc không đoạn nào
      11: CPU truy nhập đoạn dữ liệu
    S5: S5 phản ánh giá trị cờ IF
    S6: S6 luôn bằng 0

## Slide 10: 4.1. Các tín hiệu của 8088 – Chu kỳ bus
IO/M | DT/R | SS0 | 
0 | 0 | 0 | Đọc mã lệnh
0 | 0 | 1 | Đọc bộ nhớ
0 | 1 | 0 | Ghi bộ nhớ
0 | 1 | 1 | Buýt rỗi
1 | 0 | 0 | Chấp nhận yêu cầu ngắt
1 | 0 | 1 | Đọc thiết bị ngoại vi
1 | 1 | 0 | Ghi thiết bị ngoại vi
1 | 1 | 1 | Dừng

## Slide 11: 6.2 Phối ghép CPU với bộ nhớ
Vai trò:
  Chọn mạch nhớ cần đọc ghi
  Chọn ô nhớ cần đọc ghi
Đầu vào:
  20 bit địa chỉ vật lý
  Các tín hiệu IO/M và RD (đọc) hoặc WR (ghi)
Các loại mạch nhớ:
  ROM/EPROM
  SRAM
  DRAM
Mạch phối ghép: NAND, 74LS134, EPROM

## Slide 12: 6.2 Cấu trúc mạch nhớ - tổng quát
A1-Am: Địa chỉ
D0-D7: Dữ liệu
WE: Cho phép ghi
OE: Cho phép ra
CS: Kích hoạt
A0
A1
A2
Am
WE
CS
OE
D0
D1
D2
D7
WR
RD

## Slide 13: 6.2 Cấu trúc mạch nhớ - EFROM Intel 2176(2Kx8)
A0-A10: Tín hiệu địa chỉ
O0-O7: Tín hiệu dữ liệu
CS: chọn chíp (0-đọc,1-ghi)
PD/PGM: Duy trì/Lập trình Vpp = 25V

## Slide 14: 6.2 Giải mã địa chỉ bộ nhớ
Ánh xạ các tín hiệu địa chỉ thành tín hiệu chọn (kích hoạt) chíp nhớ
  A19A18..An  CS0,CS1,…,CSn
Giải mã đầy đủ
  Sử dụng A19A18..An
  Tín hiệu đầu ra chọn duy nhất 1 mạch nhớ.
Giải mã rút gọn
  Sử dụng A19A18..Am;m>n
  Tín hiệu đầu ra có thể chọn nhiều hơn 1 mạch nhớ.
A19
A18
A17
An
Các tín hiệu điều khiển

## Slide 15: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản
Chíp nhớ ROM 2K8
Khoảng địa chỉ cấp: FF800FFFFF
Tín hiệu địa chỉ dùng để địa chỉ hóa các ô nhớ trong chip ROM 2K: 11bit (A0-A10).
Tín hiệu địa chỉ dùng để chọn chíp
  A19…A16A15A12A11
  1111 1111 1000 0000 0000  1111 1111 1111 1111 1111
CS = RD OR NOT((A19…A16A15A12A11)AND(IO/M))
NOT AND

## Slide 16: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản
Notes: D08.1 6.9

## Slide 17: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản
Ưu điểm
  Cho phép tạo mạch giải mã đầy đủ
  Tương đối đơn giản rẻ tiền khi chỉ cần 1 hoặc ít đầu ra.
Nhược điểm:
  Cồng kềnh khi cần giải mã cho nhiều đầu ra do số mạch tăng nhanh.

## Slide 18: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
74-138 mạch giải mã 38
74-139 mạch giải mã 24

## Slide 19: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
Bảng dữ liệu mạch giải mã 74LS138

## Slide 20: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
Chíp nhớ EPROM 4K8
Khoảng địa chỉ cấp: F8000FFFFF (32KB)
Tín hiệu địa chỉ dùng để địa chỉ hóa các ô nhớ trong chip EPROM 4K: 12bit (A0-A11).
Tín hiệu địa chỉ dùng để chọn chíp: A19…A16A15…..A12
  Các tín hiệu địa chỉ A12A13A14 thay đổi, còn các tín hiệu A15-A19 không thay đổi và luôn bằng 1.
   A12A13A14 đưa vào các đầu vào A, B, C của mạch giải mã, còn các tín hiệu địa chỉ còn lại A15-A19 và tín hiệu điều khiển IO/M được nối vào tín hiệu điều khiển của 74LS138 (G2A, G2B). Tín hiệu G1 luôn ở mức lô-gíc 1. Các đầu ra của 74LS138 được nối lần lượt với các mạch nhớ ứng với dải địa chỉ gán trước.

## Slide 21: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 22: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
Ưu điểm
  Cho phép tạo mạch giải mã đầy đủ
  Cho phép tạo mạch giải mã chấp nhận một số hạn chế đầu vào và tạo ra một số hạn chế tín hiệu chọn mạch đầu ra.
Nhược điểm:
  Không thích hợp với mạch giải mã cần chấp nhận một số lượng lớn tín hiệu đầu vào và sinh ra nhiều tín hiệu đầu ra.
   Cần sử dụng bổ sung mạch logic phụ thì mạch tích hợp mới có thể cho phép giải mã đầy đủ.

## Slide 23: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM
Bộ nhớ ROM/PROM có thể được sử dụng làm bộ giải mã do:
  Chấp nhận một nhóm tín hiệu địa chỉ và điều khiển đầu vào
  Sinh ra một nhóm các tín hiệu dữ liệu đầu ra; Trạng thái của các tín hiệu dữ liệu này tùy thuộc vào giá trị được lưu vào trong ROM trước đó.
  Nếu các tín hiệu dữ liệu đầu ra loại trừ lẫn nhau thì chúng có thể được dùng làm các tín hiệu chọn vi mạch nhớ.
  Ví dụ: sử dụng PROM 256 byte để làm bộ giải mã cho các chíp nhớ 2732 4Kx8 vào không gian địa chỉ F8000-FFFFF.

## Slide 24: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM
Mẫu dữ liệu ghi vào PROM 256 bytes:
  Chỉ 8 ô nhớ (nằm trên đường chéo) lưu giá trị ở mức thấp (00)
  Còn tất cả các ô nhớ khác giá trị ở mức cao (FF)

## Slide 25: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM

## Slide 26: 6.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM
Ưu điểm
  Cho phép tạo mạch giải mã đầy đủ mà không cần phải sử dụng mạch phụ trợ  giảm kích thước bộ giải mã.
  Cho phép tạo mạch giải mã chấp nhận nhiều tín hiệu đầu vào và tạo ra một lớn tín hiệu chọn mạch đầu ra.
  Dễ dàng thay đổi địa chỉ của các mạch nhớ bằng cách thay đổi vị trí và giá trị dữ liệu trong mạch nhớ giải mã ROM.
Nhược điểm:

## Slide 27: 6.3. Phối ghép CPU với thiết bị vào ra
CPU
Giao tiếp bộ nhớ
Giao tiếp vào/ra
Bộ nhớ
Các thiết bị vào/ra
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ
&
Điều khiển
Địa chỉ IO
&
Điều khiển
Notes: D08.3 5.9

## Slide 28: 6.3 Phối ghép CPU với thiết bị vào ra
Điều khiển I/O
Thanh ghi đệm dữ liệu
Thanh ghi trạng thái
Điều khiển giao thức vào/ra
Dữ liệu
Địa chỉ
Điều khiển
Phía CPU
Cổng vào
Cổng ra
Phía thiết bị I/O
Notes: D08.3 5.9

## Slide 29: 6.3 Phân loại thiết bị vào ra theo không gian địa chỉ
Thiết bị vào/ra có không gian địa chỉ tách biệt
Thiết bị vào/ra dùng chung không gian địa chỉ với bộ nhớ
Địa chỉ bộ nhớ
Địa chỉ bộ nhớ
Địa chỉ vào/ ra
Đ/C vào ra
00000
0000
FFFFF
FFFF
00000
FFFFF
Notes: D08.2 6.9

## Slide 30: 6.3 Phân loại thiết bị vào ra theo không gian địa chỉ
Thao tác đọc/ghi dữ liệu với không gian địa chỉ tách biệt:
  IN AX, [Địa chỉ cổng]
  OUT [Địa chỉ cổng], AX
  Địa chỉ cổng vào/ra
    0000-FFFF: Lưu trong DX
    00-FF: địa chỉ trực tiếp
Thao tác đọc/ghi dữ liệu với không gian địa chỉ dùng chung:
  MOV [Địa chỉ cổng], AX
  Đọc: MOV AX, [Địa chỉ cổng]
  Địa chỉ cổng vào/ra
    00000-FFFFF

## Slide 31: 6.3 Giải mã đ.chỉ t.b vào ra sử dụng cổng logic
Tổ hợp các tín hiệu địa chỉ và điều khiển thành xung đọc/ghi
  Địa chỉ riêng
    IO + RD~ + Ai…Aj = IN
    IO + WR~ + Ai…Aj = OUT
  Địa chỉ chung với bộ nhớ
    M~ + RD~ + Ai…Aj = IN
    M~ + WR~ + Ai…Aj = OUT

## Slide 32: 6.3 Giải mã đ.chỉ tb vào ra sử dụng mạch tích hợp
Giải mã địa chỉ cổng dùng 74LS138

## Slide 33: 6.3 Một số mạch cổng đơn giản
Có thể sử dụng các mạch tích hợp cỡ vừa để làm cổng phối ghép với vi xử lý để vào/ra dữ liệu. Các mạch này thường được cấu tạo từ:
  Các mạch chốt 8 bít có đầu ra 3 trạng thái (74LS373,74LS374)
  Các mạch khuếch đại đệm 2 chiều 8 bít đầu ra 3 trạng thái (74LS245)

## Slide 34: 6.3 Lập trình điều khiển bàn phím

## Slide 35: 6.3 Lập trình điều khiển bàn phím
Cổng ghép nối bàn phím 16 số dạng tiếp điểm sử dụng các mạch tích hợp:
  Vi mạch 74LS374 được dùng để điều khiển các tín hiệu hàng và mạch 74LS244 dùng để điều khiển các tín hiệu cột;
Nguyên tắc hoạt động:
  Nếu tín hiệu X ở mức cao (lô-gíc 1) thì đi-ốt sẽ khóa lại, vậy nên tiếp điểm Y có đóng xuống hay không thì tại đầu O ta luôn thu được điện áp 5V (không có dòng điện).
  Nếu tín hiệu X ở mức thấp (lô-gíc 0), thì đi-ốt mở và khi tiếp điểm Y đóng xuống tại đầu O ta thu được điện áp 0V.
Xác định phím được ấn: quét tuần các dòng và đọc các cột. Nếu một phím được ấn thì bit tương ứng ở cổng ra Di = 0.

## Slide 36: 6.3 Lập trình điều khiển bàn phím
Đoạn chương trình kiểm tra xem phím C (hàng D0, cột D3) có được bấm hay không. Biết địa chỉ cổng hàng là 0Ah và địa chỉ cổng cột là 0Bh.
Hang EQU 0AH ; Địa chỉ cổng hàng
Cot EQU 0BH ; Địa chỉ cổng cột
MOV AL,11111110b ; Chỉ có D0=0 – hàng thứ nhất
OUT Hang, AL
Ktra: IN AL, Cot ; Đọc tín hiệu cột
AND AL,00001000b ; Giữ lại bít D3 ứng với phím C
JNZ Ktra ; Không bấm
... ; Phím C được bấm

## Slide 37: 6.3 Lập trình điều khiển đèn LED
Ghép nối hiển thị số sử dụng mạch tích hợp 7447 và LED bảy đoạn:
  Cổng A nhận thông tin điều khiển (bật/tắt) các thanh led thông qua 7 transitor Q1-Q7. Địa chỉ cổng A là 0Ah.
  Cổng B nhận dữ liệu số hiển thị - thông qua mạch 7447 giải mã số đầu vào dạng BCD ở cổng B (A-D) sinh ra các tín hiệu kích hoạt (a-g) các thanh led của LED bảy đoạn. Địa chỉ cổng B là 0Bh.
  Bật đèn led thứ i: gửi bit Di = 0 ra cổng A
  Tắt đèn led thứ i: gửi bit Di = 1 ra cổng A
  Hiển thị số: Gửi số cần hiện thị ra cổng B, bật đèn led i bằng cách gửi bit Di = 0 ra cổng A.

## Slide 38: 6.3 Lập trình điều khiển đèn LED

## Slide 39: 6.3 Lập trình điều khiển đèn LED

## Slide 40: 6.3 Lập trình điều khiển đèn LED
Đoạn chương trình kiểm tra hệ thống LED bằng cách hiển thị trên cả 7 LED số 8. Biết địa chỉ cổng điều khiển LED là 0Ah và địa chỉ cổng dữ liệu hiển thị là 0Bh.
DK_LED EQU 0AH ; Cổng điều khiển LED
DL_LED EQU 0BH ; Cổng dữ liệu hiển thị
MOV AL,FFH ; Tắt tất cả các LED
OUT DK_LED, AL
MOV CX,64 ; Trễ bằng 64 lệnh NOP
Tre: NOP
LOOP Tre
MOV AL,8 ; Đưa số 8 ra 7447
OUT DL_LED,AL
XOR AL,AL ; Đặt AL=0
OUT DK_LED,AL ; Bật tất cả các LED